АКТ

обследования технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома

Адрес:  пос. Мирный, ул. Нефтянников,  дом №27

Год постройки:  1958год

Этажность:  2 этажа

Количество подъездов:   2 подъезда

Дата проведения технического обследования  «  22  »    апреля  2013г.

Сведения о строительных конструкциях:

| № п/п | Конструктивные элементы | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН53-86р) | % повреждений от объёма | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фундаменты: - цоколь - отмостка | Ленточные, бутовый камень Штукатурка Бетонная | Видимых дефектов не обнаружено Отслоение местами покрывочного слоя Разрушение бетонного покрытия | 50,0 50,0 | ТР ТР |
| 2 | Несущие стены | Деревянные сборно-щитовые | Видимых дефектов не обнаружено |  |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные, сухая штукатурка | Поражение гнилью обшивки | 35,0 | ВТР |
| 4 | Перекрытия | Деревянные | На чердачном перекрытии отмечаются следы протечек | 15,0 | ТР |
| 5 | Лестничные марши и площадки | Деревянные | Стирание поверхности ступеней в ходовых местах, трещины | 15,0 | ТР |
| 6 | Несущие конструкции кровли | Деревянные | Видимых дефектов не обнаружено |  |  |
| 7 | Кровля | Шиферная | Трещины, сколы отдельными местами | 20,0 | ТР |
| 8 | Оконные заполнения | Деревянные | Оконные переплёты рассохлись, мелкие трещины,потемнение окрасочного слоя. | 20 | ТР |
| 9 | Дверные заполнения | Деревянные | В норме |  |  |
| 10 | Полы | Деревянные | Стирание поверхности в ходовых местах, повреждение отдельных досок | 15,0 | ТР |
| 11 | Внутренняя отделка МОП | Штукатурка, побелка и покраска | Отслоение штукатурного слоя,потемнение окрасочного. | 20 | ТР |
| 12 | Наружная отделка | Облицовка асбесто-цементн. плиткой | Неплотное прилегание, сколы углов у здания, частичное выпадение плиток, местами растрескалась | 30,0 | ТР |
| 13 | Разное: - балконы, лоджии -козырьки -водосток - крыльца | Отсутствуют Деревянные Отсутствует Отсутствуют |  |  |  |

Сведения об инженерном оборудовании здания

| № п/п | Инженерное оборудование (подчеркнуть источник) | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН 53-866р) | % повреждений от объёма | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Система отопления (центральное, АГВ, печное) | Стальные трубы | Отдельные хомуты на регистрах | 25,0 | ТР |
| 2 | Холодное водоснабжение | Стальные и ПЭТ трубы | Поражение коррозией отдельных участков | 15 | ТР |
| 3 | Канализация | Чугунные трубы | Поражение коррозией отдельных участков | 10,0 | ТР |
| 4 | Электроснабжение | Открытая электропроводка - юлюминиевая | Защита не срабатывает. Изоляция эл. проводки нарушена. | 45 | ТР |
| 5 | Газоснабжение (сетевое, балонное) | Внутридомовые коммуникации из стальных труб | Видимых дефектов не обнаружено |  |  |

Общий износ -26%

Подписи:

Представители УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

Зам. Директора ООО «Мирненское ЖКХ»                  _________________ Анкудинова Н.С.

Мастер жилого фонда ООО «Мирненское ЖКХ»      __________________Цимциляева М.А.

Мастер жилого фонда ООО «Мирненское ЖКХ»      __________________Ведёхин В.В.

Мастер по электросетям ООО «Мирненское ЖКХ» __________________Овчинников Н.К.