АКТ

обследования технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома

Адрес:  пос. Мирный, ул. Нефтянников,  дом №16

Год постройки:  1993год

Этажность:  5 этажей

Количество подъездов:   2 подъезда

Дата проведения технического обследования  «  22  »    апреля   2013г.

Сведения о строительных конструкциях:

| № п/п | Конструктивные элементы | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН53-86р) | % повреждений от объёма | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фундаменты: - цоколь - отмостка | Ж/б блоки и свайные столбы Штукатурка Бетонная | Видимых дефектов не обнаружено Местами разрушение штукатурного слоя, разрушение приямков Трещины в местах примыкания отмостки к стене, местами разрушение покрытия, местами просадки | 20 20 | ТР ТР |
| 2 | Несущие стены | Крупноразмерн. блоки | Видимых дефектов не обнаружено |  |  |
| 3 | Перегородки | Гипсобетонные | Видимых дефектов не обнаружено |  |  |
| 4 | Перекрытия | Ж/бетонные | Видимых дефектов не обнаружено |  |  |
| 5 | Лестничные марши и площадки | Ж/бетонные | Отсутствие металлич. прутьев на л/ограждении и частичное повреждение деревянных поручней | 5 | ТР |
| 6 | Несущие конструкции кровли | Ж/бетонные | Видимых дефектов не обнаружено |  |  |
| 7 | Кровля | Рулонная | Одиночные мелкие повреждения в кровле вздутия. | 10 | ТР |
| 8 | Оконные заполнения | Деревянные | Видимых дефектов не обнаружено |  |  |
| 9 | Дверные заполнения | Металлические | Норма |  |  |
| 10 | Полы | Ж/бетонные, плитка | Местами отсутствие напольной плитки | 5 | ТР |
| 11 | Внутренняя отделка МОП | Штукатурка, побелка и покраска | Норма |  |  |
| 12 | Наружная отделка | Окраска водным составом | Окрасочный слой потемнел, местами повреждён отдельными трещинами | 25 | ТР |
| 13 | Разное: - балконы, лоджии - козырьки - водосток - крыльца | Пристроенные Ж/бетонные Внутренний Ж/бетонные | Норма Норма Норма Разрушение поверхностного слоя, выбоины | 10 | ТР |

Сведения об инженерном оборудовании здания

| № п/п | Инженерное оборудование (подчеркнуть источник) | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН 53-866р) | % повреждений от объёма | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Система отопления (центральное, АГВ, печное) | Стальные трубы | Капельные течи в запорной арматуре | 10 | ТР |
| 2 | Холодное водоснабжение | Стальные и ПЭТ трубы | Капельные течи в запорной арматуре | 5 | ТР |
| 3 | Канализация | Чугунные и ПХВ трубы | Повреждений не обнаружено |  |  |
| 4 | Электроснабжение | Скрытая электропроводка - медная | Не отвечает требованиям эл - безопасности | 15 | ТР |
| 5 | Газоснабжение (сетевое, балонное) | Внутридомовые коммуникации из стальных труб | Видимых дефектов не обнаружено |  |  |

Общий износ -11,5%

Подписи:

Представители УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

Зам. Директора ООО «Мирненское ЖКХ»                  _________________ Анкудинова Н.С.

Мастер жилого фонда ООО «Мирненское ЖКХ»      __________________Цимциляева М.А.

Мастер жилого фонда ООО «Мирненское ЖКХ»      __________________Ведёхин В.В.

Мастер по электросетям ООО «Мирненское ЖКХ» __________________Овчинников Н.К.