АКТ

обследования технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома

Адрес:  пос. Мирный, ул. Пионерская,  дом №3

Год постройки:  1991год

Этажность:  5 этажей

Количество подъездов:   2 подъезда

Дата проведения технического обследования  «  22  »   апреля   2013г.

Сведения о строительных конструкциях:

| № п/п | Конструктивные элементы | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН53-86р) | % повреждений от объёма | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фундаменты: - цоколь - отмостка | Ж/б блоки и свайные столбы Штукатурка Бетонная | Видимых дефектов не обнаружено Местами разрушение штукатурного слоя, разрушение приямков Трещины в местах примыкания отмостки к стене, местами разрушение покрытия, просадки | 33,0 30,0 | ТР ТР |
| 2 | Несущие стены | Крупноразмерн. блоки | Окрасочный слой потемнел, местами повреждён отдельными трещинами и выбоинами | 10,0 | ТР |
| 3 | Перегородки | Гипсобетонные | Видимых дефектов не обнаружено |  |  |
| 4 | Перекрытия | Ж/бетонные | Видимых дефектов не обнаружено |  |  |
| 5 | Лестничные марши и площадки | Ж/бетонные |  |  |  |
| 6 | Несущие конструкции кровли | Ж/бетонные | Видимых дефектов не обнаружено |  |  |
| 7 | Кровля | Рулонная | Одиночные мелкие повреждения в кровле и местах примыкания к вертикальным поверхностям | 10 | ТР |
| 8 | Оконные заполнения | Деревянные | норма |  |  |
| 9 | Дверные заполнения | Металлические | Норма |  |  |
| 10 | Полы | Ж/бетонные, метлахская плитка | Отсутствие напольной плитки на л/площадках | 5 | ТР |
| 11 | Внутренняя отделка МОП | Штукатурка, побелка и покраска | Местами отслоение окрасочного и штукатурного слоя | 5 | ТР |
| 12 | Наружная отделка | Окраска водным составом | Окрасочный слой потемнел, местами повреждён | 20,0 | ТР |
| 13 | Разное: - балконы, лоджии - козырьки - водосток - крыльца | Пристроенные Ж/бетонные Внутренний Ж/бетонные | Норма Норма Норма Разрушение поверхностного слоя, выбоины | 15,0 | ТР |

Сведения об инженерном оборудовании здания

| № п/п | Инженерное оборудование (подчеркнуть источник) | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН 53-866р) | % повреждений от объёма | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Система отопления (центральное, АГВ, печное) | Стальные трубы | норма |  |  |
| 2 | Холодное водоснабжение | Стальные и ПЭТ трубы | Капельные течи в запорной арматуре | 3 | ТР |
| 4 | Канализация | Чугунные и ПХВ трубы | Поражение коррозией отдельных участков, ослабление мест соединительных муфт | 15,0 | ТР |
| 5 | Электроснабжение | Скрытая электропроводка - медная | Не отвечает требованиям электро – безопасности | 15 | ТР |
| 6 | Газоснабжение (сетевое, балонное) | Внутридомовые коммуникации из стальных труб | норма |  |  |

Общий износ -15%

Подписи:

Представители УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

Зам. Директора ООО «Мирненское ЖКХ»                  _________________ Анкудинова Н.С.

Мастер жилого фонда ООО «Мирненское ЖКХ»      __________________Цимциляева М.А.

Мастер жилого фонда ООО «Мирненское ЖКХ»      __________________Ведёхин В.В.

Мастер по электросетям ООО «Мирненское ЖКХ» __________________Овчинников Н.К.