АКТ

обследования технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома

Адрес:  пос. Светлое Поле, ул. Совхозная, дом №4

Год постройки:  1966 год

Этажность:  2 этажа

Количество подъездов:   2 подъезда

Дата проведения технического обследования «  22 »    апреля   2013г.

Сведения о строительных конструкциях:

| № п/п | Конструктивные элементы | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН53-86р) | % повреждений от объёма | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фундаменты: - цоколь - отмостка | Ленточные крупноблочные Штукатурка Бетонная | Видимые дефекты не обнаружены Разрушение штукатурного слоя Разрушение бетонного покрытия, местами просадки по периметру здания | 20,0 35,0 | ТР ТР |
| 2 | Несущие стены | Ж/б панели | Местами разрушение межпанельных швов | 10,0 | ТР |
| 3 | Перегородки | Кирпичные, гипсобетонные | Видимые дефекты не обнаружены |  |  |
| 4 | Перекрытия | Сборный ж/бетонный настил | На чердачном перекрытии отмечаются следы протечек | 10,0 | ТР |
| 5 | Лестничные марши и площадки | Бетонные плиты, ж/б марши | Норма |  |  |
| 6 | Несущие конструкции кровли | Деревянные | Видимые дефекты не обнаружены |  |  |
| 7 | Кровля | Шифер | Сколы, протечки, просветы в отдельных местах | 10,0 | ТР |
| 8 | Оконные заполнения | Деревянные | Оконные переплёты частично рассохлись | 5,0 | ТР |
| 9 | Дверные заполнения | Деревянная и металлическая | Норма |  |  |
| 10 | Полы | Бетонные, цементные | Норма |  |  |
| 11 | Внутренняя отделка МОП | Штукатурка, побелка и покраска | Окрасочный слой растрескался, потемнел, местами отслоения и вздутия,на стенах потеки, отслоение штукатурного слоя | 15 | ТР |
| 12 | Наружная отделка | Окраска водным составом | Окрасочный слой потемнел, местами отлетел | 20,0 | ТР |
| 13 | Разное: - балконы, лоджии - козырьки - водосток - крыльца - дымоходы | Бетонные Ж/бетонные Неорганизован Ж/бетонные Кирпичные | Краевое разрушение ж/б плит на балконах Стирание ходовой части, незначительное краевое разрушение в 1-ом подъезде Разрушение оголовка у трубы дымохода | 5,0 10,0 20,0 | ТР ТР ТР |

Сведения об инженерном оборудовании здания

| № п/п | Инженерное оборудование (подчеркнуть источник) | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН 53-866р) | % повреждений от объёма | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Система отопления (центральное, АГВ, печное) | Стальные трубы | Поражение коррозией отдельных участков | 5 | ТР |
| 2 | Холодное водоснабжение | Стальные, ПЭТ трубы | Поражение коррозией отдельных участков | 5 | ТР |
| 3 | Канализация | Чугунные трубы | Поражение коррозией отдельных участков | 10,0 | ТР |
| 4 | Электроснабжение | Скрытая электропроводка - алюминиевая | Норма |  |  |
| 5 | Газоснабжение (сетевое, балонное) | Внутридомовые коммуникации из стальных труб | Видимые дефекты не обнаружены |  |  |

Общий износ -13%

Подписи:

Представители УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

Зам. Директора ООО «Мирненское ЖКХ»                 __________________Анкудинова Н.С.

Мастер жилого фонда ООО «Мирненское ЖКХ»      __________________Цимциляева М.А.

Мастер жилого фонда ООО «Мирненское ЖКХ»      __________________Ведёхин В.В.

Мастер по электросетям ООО «Мирненское ЖКХ» __________________Овчинников Н.К.